Ressort: Handhabungstechnik | Datum: Februar 2016 | Text und Bild unter: www.der-pressedienst.de/handhabungstechnik/

Ventzki-Neuheiten auf der LogiMAT 2016

Ergonomische und effizienter Handhabungstechnik der nächsten Generation

Passgenaue Lösungen für intralogistische Prozesse

Gleich drei Produktneuheiten zeigt Ventzki Handling Systems auf der

LogiMAT 2016, der Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss. Zu sehen sind das neue Hebe- und Neigegerät HKE 750 zur Aufnahme von Bodenrollern, das Neigegerät NE 330 mit minimiertem Behälterüberstand sowie das Hochumfüllgerät für Kleinladungsträger in erweiterter Ausführung. Auch über weitere Produkt-Highlights infomiert der Spezialist für ergonomische Hebe-, Neige- und Umfüllgeräte an seinem Stand.

Im Fokus der LogiMAT vom 8. bis 10. März 2016 in Stuttgart stehen unter anderem innovative Lösungen für die Beschaffungs-, Lager-, Produktions- und Distributionslogistik. Mit dabei: Ventzki Handling Systems. An seinem 100 Quadratmeter großen Blockstand 6B21 in Halle 6 stellt Ventzki zehn Handhabungsgeräte zum Heben, Neigen und Umfüllen aus. Die ergonomischen Arbeitsgeräte machen Montageprozesse effizienter und schonen die Gesundheit von Mitarbeitern durch ihre flexible Bedienbarkeit auf individueller Arbeitshöhe. Neben pneumatischem und elektrohydraulischem Antrieb fertigt Ventzki ebenso Geräte mit elektrischem Spindelantrieb. Die Tragfähigkeit reicht je nach Gerätetyp von 200 bis 2.000 Kilogramm.

Flexible und rückenschonende Montageprozesse

Für die Aufnahme von Bodenrollern mit Großladungsträgern ist das Hebe- und Neigegerät HKE 750 entwickelt. Dabei ist es sowohl über die Breit- als auch die Schmalseite beladbar, was die Flexibilität des Geräteeinsatzes erhöht. Aufgrund der kompakten und platzsparenden Bauweise mit innenliegendem Aggregat, lässt sich das HKE 750 direkt durch Bodenroller beladen. Zudem gelangt das Bedienpersonal bereits bei geringer Geräteneigung in aufrechter Körperhaltung an den Inhalt der Behälter. Dadurch ist eine gesundheitsfördernde Körperhaltung in unterschiedlichen Arbeitsprozessen und Anwendungsfeldern sichergestellt. Der maximale Neigungswinkel beträgt 40 Grad.

Das Behälter-Neigegerät NE 330 ist für die Handhabung von Großladungsträgern konzipiert. Vorteil des Neigegeräts ist die direkte Anstellung von Behältern am Montageband mittels Routenzügen. Durch die Anlenkung am Behälter minimiert sich der Behälterüberstand zum Werker hin. Bei der Entnahme von Bauteilen aus dem Behälter wird somit mehr Bewegungsfreiheit gewährleistet. „Bei Neigung vergrößert sich die Maschinentiefe kaum, da sich der Behälter im geneigten Zustand in das Grundgestell einfügt”, erklärt Ventzki-Vertriebsleiter Manfred Weisl. „Vor allem bei begrenzten Platzverhältnissen an Montagelinien lässt sich das NE 330 optimal integrieren”, so Weisl weiter.

Mit einer maximalen Nenntragfähigkeit von 300 Kilogramm ist das Hochumfüllgerät HEE für Kleinladungsträger geeignet. Zusätzlich zur bisherigen Ausstattung mit Kettenantrieb, ist das HEE nun auch mit Linearführung und Riemenantrieb erhältlich. Durch den Flachriemen-Antrieb läuft das Gerät noch gleichmäßiger und ruhiger. Haupteinsatzgebiete des HEE sind Umfüllprozesse in Bunker oder die dosierte Befüllung von Förderbändern. Das Hochumfüllgerät findet unter anderem in der Möbelindustrie Anwendung. Der Neigungswinkel ist stufenlos einstellbar. Zusatzkomponenten wie Lichtschranken, Steigförderer oder Vereinzelungen sind optional erhältlich.

Über Ventzki:

Seit über 130 Jahren steht der Name Ventzki für Innovationen. 1882 als Spezialunternehmen für den Landmaschinenbau in Graudenz (Westpreußen) gegründet, entwickelt und produziert Ventzki seit 1985 am Standort Eislingen (Baden-Württemberg) hochwertige ergonomische Handhabungssysteme zum Heben, Neigen, Kippen und Umfüllen. Automobil-/Fahrzeughersteller und deren Zulieferer, Anlagen- und Maschinenbauer sowie Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie nutzen diese Systeme. Als zertifiziertes Unternehmen unterliegen Ventzki-Produkte einem professionellen Qualitätsmanagement und erfüllen international anerkannte Standards. www.ventzki.de

| Kontakt: Manfred Weisl Ventzki Handling Systems GmbH & Co. KG Stuttgarter Straße 122 73054 Eislingen Fon: +49 7161 / 98442 15 Manfred.Weisl@ventzki.de www.ventzki.de | PR Kontakt: Klaus Peter Betz ecomBETZ PR GmbH Goethestraße 115 73525 Schwäbisch Gmünd Fon: +49 7171 / 92529 91 k.betz@ecombetz.de www.ecombetz.de |
| --- | --- |